Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25,071 01 Michalovce,  tel     :  056 6441 563

fax     :  056 6887 741

mobil :  0905 266 048

ZOZNAM  PRÍLOH :

01.	ZOZNAM  PRÍLOH

02.	TECHNICKÁ  SPRÁVA

03.	ROZPOČET - VÝKAZ  VÝMER

Jestvujúci  stav :

04.	PÔDORYS  PRÍZEMIA

05.	PODORYS  STRECHY

06.	REZ  1-1, REZ  2-2

07.	POHĽADY

Novonavrhovaný  stav :

08.	PÔDORYS  PRÍZEMIA

09.	PODORYS  STRECHY

10.	REZ  A-A, REZ  B-B

11.	POHĽADY

12.	VÝKAZ  VÝROBKOV  PSV

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : Ing. DOVICA Vladimír | Diel : ASR |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE | Pare : |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Objekt : SO-01 HLAVNÝ OBJEKT |
| --- |
| Stupeň : Projekt stavby pre ohlasenia drobnej stavby | Č. prílohy : 01. |
| Obsah : ZOZNAM PRÍLOH |  |

Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25,071 01 Michalovce, tel     :  056 6441 563

fax     :  056 6887 741

mobil :  0905 266 048

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : Ing. DOVICA Vladimír | Diel : ASR |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE | Pare : |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Objekt : SO-01 HLAVNÝ OBJEKT |
| --- |
| Stupeň : Projekt stavby pre ohlasenie drobnej stavby | Č. prílohy : 02. |
| Obsah : TECHNICKÁ SPRÁVA |  |

- 2 -

A.1     IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA :

Názov  stavby                          :  HENCOVCE - ZATEPLENIE  OBJEKTU  DIELNI  ND

Miesto  stavby		:  HENCOVCE, parcela  číslo  1211/1, 1212/1, 1212/2.

Investor                      	:  BHG Logistika spol. s.r.o.

Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE

Spracovateľ  projektu	      :  Projekčná  Kancelária  Ing. DOVICA Vladimír

Nám.osloboditeľov 25, 071 01 MICHALOVCE

Druh  stavby               	:  Stavebné  úpravy

Stupeň                        	:  Projekt  stavby  pre  ohlasenie  drobnej  stavby

Objekt                        	:  SO-01  HLAVNÝ  OBJEKT

Diel                      		:  ASR - architektonicko-stavebné  riešenie

A.2.     ÚVOD + PLOŠNÉ  A  OBJEMOVÉ  RIEŠENIE :

Riešený  objekt  sa  nachádza  v  areáli  investora. Je  jednopodlažný  a  je  prekrytý  sedlovými  a  pultovými  strechami. Prevádzkovo  sa  člení  na  prevádzku  NÁKLADNEJ  DOPRAVY  a  prevádzku  ŽELEZNIČNEJ  DOPRAVY ( zaberá  samostatné  krídlo  objektu ).  Nakoľko  konštrukcie  zabudované  v  objekte  nespĺňaju  požiadavky  tepelnej  pohody  pre  zamestnancov,  investor  sa  rozhodol  objekt  zatepliť. 		Navrhované  stavebné  úpravy  zabezpečia  tepelnú  pohodu  v  objekte  a  budú  spĺňať  teplotechnické  požiadavky  podľa  platných  noriem  a  predpisov.

PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ RIEŠENIE  :

Jestvujúci  stav :

Zastavaná  plocha :

-  časť  nákladnej  dopravy 	                      :...................................................................................457,75 m2

-  časť  železničnej  dopravy                       :...................................................................................203,65 m2

-  spolu	              	        :....................................................................................661,40 m2

Obostavaný  priestor :

-  časť  nákladnej  dopravy 	                      :................................................................................3.936,70 m3

-  časť  železničnej  dopravy                       :................................................................................1.198,55 m3

-  spolu	              	        :.................................................................................5.138,25 m3

Úžitková  plocha :

-  časť  nákladnej  dopravy 	                      :...................................................................................423,75 m2

-  časť  železničnej  dopravy                       :...................................................................................181,85 m2

-  spolu	              	        :....................................................................................605,60 m2

Jestvujúci  stav :

Zastavaná  plocha :

-  časť  nákladnej  dopravy 	                      :...................................................................................477,90 m2

-  časť  železničnej  dopravy                       :...................................................................................210,70 m2

-  spolu	              	        :....................................................................................688,60 m2

Obostavaný  priestor :

-  časť  nákladnej  dopravy 	                      :................................................................................4.109,95 m3

-  časť  železničnej  dopravy                       :................................................................................1.237,90 m3

-  spolu	              	        :.................................................................................5.347,85 m3

Úžitková  plocha :

-  časť  nákladnej  dopravy 	                      :...................................................................................423,75 m2

-  časť  železničnej  dopravy                       :...................................................................................181,85 m2

-  spolu	              	        :....................................................................................605,60 m2

- 3 -

A.3.     STAVEBNÉ  RIEŠENIE -  Diel  ASR :

Jestvujúci  stav :

Jestvujúci  objekt  je  jednopodlažný.

Hlavné  krídlo ( časť  nákladnej  dopravy ) tvorí  železobetónový  skelet  obmurovaný  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Znížena  časť  tohto  krídla  je  murovaná  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Hlavné  krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou  pultovou. Súčasťou  tohto  krídla  je  aj  prístrešok  pred  hlavným  vstupom  do  tohto  krídla, ktorý  je  tvorený  z  oceľového  skeletu, oplašteného  zo  severnej  strany  vlnitým  pozinkovaným  plechom. Z  vlnitého  plechu  je  aj  prekrytie  tohto  prístrešku.

Bočné  krídlo ( časť  železničnej  dopravy ), ako  aj  jej  znížená  časť sú  murované  taktiež  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Toto krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou pultovou.

Nový  stav :

Pre  hore  spomínané  dôvody  sa  navrhuje  obvodový  plášť  až  po  uroveň  striech  zatepliť  zateplovacím  systémom BAUMIT ( ako  kompletný  systém  vrátane  povrhovej  farby ) -  izolačnými  doskami  z  mineralnej  vlny NOBASIL  hr. 160,00 mm. V  časti  sokla  po  úroveň  + 0,30 m  sa  objekt  po  celom  obvode  zateplí  tepelnou  izoláciou  STYRODUR  hr. 100,00 mm  na  ktorý  sa  uloží  obklad  z  umelého  kameňa.

Pre  zabezpečenie  požadovaných  parametrov  zateplenia  objektu  je  potrebná  výmena  všetkých  výplni  otvorou  hlavného  a  bočného  krídla  po  celom  obvode  objektu. Jestvujúce  drevené  okna  sa  vymenia  za  plastové  z  požadovanými  tepelnými  parametrami.	 Jestvujúce  jednokrídlove  a  dvojkrídlove  dvere  vo  fasáde  sa  vymenia  za  priemyselné  dvere  s  požadovaými  parametrami.

Prístrešok  (  po  odobraní  jestvujúcich  obvodových  a  strešných  vlnitých  pozinkovaných  plechov  ) sa  navrhuje  zatepliť  obvodovými  a  strešnými  zateplenými  PUR  panelmi - obvod  hr. 120,00 mm, strecha  hr.170,00 mm. Pred  uložením  PUR  panelov  je  potrebný  na  oceľový  skelet  zrealizovať  protipožiarný  náter !!!

Jestvujúce  kovové  otváravé  vráta  ( v  časti  nákladnej  dopravy )  sa  zrušia  nakoľko  táto  časť  sa  prevádzkovo  a  dispozične  prepojí  s  prístreškom  vo  fasáde  ktorého  budú  osadené  priemyselné  sekčné  vráta  s  manualným  a  elektickým  dialkovým  ovládaním. V  týchto  vrátach  budú  zabudované  pohotovostné  jednokrídlové  dvere  z  dôvodu  menšieho  úniku  tepla  z  objektu  do  exterieru  počas  prevádzky.

Jestvujúce  kovové  otváravé  vráta  (  v  časti  železničnej  dopravy )  sa  zamenia  za  priemyselné  sekčné  vráta  s  manualným  a  elektickým  dialkovým  ovládaním. V  týchto  vrátach  budú  taktiež  zabudované  pohotovostné  jednokrídlové  dvere  z  dôvodu  menšieho  úniku  tepla  z  objektu  do  exteriéru  počas  prevádzky.

Z  dôvodu  rozšírenia  atik  je  potrebné  ich  nové  oplechovanie. Navrhujú  sa  aj  nové  žľaby  a  nové odvodné  potrubia, ktoré  ústia  na  terén  v  okolí  riešeného  objektu. Nakoľko  jestvujúca  krytina  ( hladký  plech ) mimo  prístrešku  je  značne  znehodnotená  a  mohla  by  ovplyvniť  zatekanie  do  novonavrhovanej  tepelnej  izolácie  navrhovaných  podhľadov,  je  potrebná  jej  výmena  za  novú  krytinu  z  hladkého  plechu  hr. 8,00 mm.

Pre  navrhované  dispozičné  prepojenie  hlavného  krídla  a  prístrešku ( pre  pohodlný  prejazd  nákladných  vozidiel )  je  potrebné  zväčšiť  jestvujúce  otvory  (  po  asanácii  jestvujúcich  vrát rozmeru  3.000,00 mm x 3.600,00 mm ) na  rozmery  2 x 4.200,00 mm x 4.400,00 mm. Po  vybúrani  fasády  na  patričný  rozmer  sa  otvory  po  oknách  domurujú  tvárnicami YTONG  hr. 0,30 mm  na  patričný  rozmer  a  nad  novovzniknuté  otvory  sa  uloží  železobetónový  preklad  300,00 mm x  600,00 mm dĺžky  9.500,00 mm. Pilier  medzi  otvormi v  šírke  600,00 mm  sa  v  jednotlivých  rohoch  posili  4 x L 140 x 140 x 10 mm.

Po  asanovaní  drevených   okien  sa  dva  otvory  po  oknách ( medzi  prístreškom  a  bočným  krídlom )  domurujú tvárnicami YTONG  hr. 0,30 mm.

Nakoľko  okolo  jestvujúceho  objektu  toho  času  nie sú  okapové  chodníky, navrhuje  sa  ich  realizácia  pre  zabezpečenie  fasády ( odvádzajú  dažďovú  a  odkvapovú  vodu  od  objektu  na  okolitý  terén ). Navrhovaný  okapový  chodník ( betónový - zámková  dlažba - vrátane  záhradných  obrubníkov ) sa  uloží  do  štrkopieskového  podkladu  na  novonavrhovaný  podkladný  betón  hr. 100,00 mm, ktorý  bude  uložený  na  štrkovom  lôžku  hr. 200,00 mm.

- 4 -

Okrem  výmeny  okien  sa  zrealizuje  na  fasáde ( štítové  steny  hlavného  krídla )  výmena  dvoch  kruhových  otvorov  na  vetracie   povalového  priestoru ( žalúzie ). Pre  túto  položku  je  potrebný  1 x základy  a  2 x vonkajší  náter  na  oceľové  konštrukcie.

Vo  vnútri  objektu  na  navrhujú  sadrokartónové  podhľady  s  patričnou  nosnou  konštrukciou, ktorá  bude  nosným  prvkom  pre  uloženie  tepelnej  izolácie  NOBASIL  v  hr. - 2 x 100,00 mm.

Po  týchto  stavebných  úpravach  sa  nanovo  prepojí  jestvujúci  bleskozvod, ktorý  pred  týmito  stavebnými  prácami  bude  odpojený.

Poznámka : - výber  jednotlivých  materiálov  je  možné  upresniť  počas  realizácie  stavby  za  prítomnosti   projektanta !

Pre  zlepšenie  pracovného  prostredia  pre  zamestnancov  je  navrhovaná  odsávacia  linka  EKOLIN AL. Odsávacia  linka  je  určená  na  odsávanie  výfukových  plynov  z  nákladných  automobilov. Linka  sa  skladá  z  dvoch  segmentov ( 2 x 3,00 m )  telesa  linky, ventilátora, dvoch  odsávacích  vozíkov  a  príslušenstva. Bude  osadená  na  konzolách  pri  obvodovej  stene. Vyustenie  vyfukových  plynov  je  cez  obvodovú  stenu  do  exterieru. Podrobnejšie  viď  PRÍLOHA č.1  k  tejto  správe.

V  Michalovciach : 12.2017                                                                          Vypracoval : Ing. DOVICA Vladimír

Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25,071 01 Michalovce,  tel     :  056 6441 563

fax     :  056 6887 741

mobil :  0905 266 048

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : Ing. BABJAKOVÁ Gabriela | Diel : ASR |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE | Pare : |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Objekt : SO-01 HLAVNÝ OBJEKT |
| --- |
| Stupeň : Projekt stavby pre ohlasenia drobnej stavby | Č. prílohy : 03. |
| Obsah : ROZPOČET + VÝKAZ VÝMER |

Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25,071 01 Michalovce,  tel     :  056 6441 563

fax     :  056 6887 741

mobil :  0905 266 048

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : Ing. BABJAKOVÁ Gabriela | Diel : ASR |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE | Pare : |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Objekt : SO-01 HLAVNÝ OBJEKT |
| --- |
| Stupeň : Projekt stavby pre ohlasenia drobnej stavby | Č. prílohy : 03. |
| Obsah : ROZPOČET - VÝKAZ VÝMER |  |

Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25,071 01 Michalovce,  tel     :  056 6441 563

fax     :  056 6887 741

mobil :  0905 266 048

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : Ing. DOVICA Vladimír | Diel : ASR |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE | Pare : |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Objekt : SO-01 HLAVNÝ OBJEKT |
| --- |
| Stupeň : Projekt stavby pre ohlasenia drobnej stavby | Č. prílohy : 12. |
| Obsah : VÝKAZ VÝROBKOV PSV |  |