Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce	tel/fax  :  056 6441 563

mobil   :  0905 266 048

A.  	SPRIEVODNÁ  SPRÁVA :

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : Ing. DOVICA Vladimír | Pare : |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE |  |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Stupeň : Projekt pre ohlasenie drobnej stavby | Č. prílohy : A. |
| --- | --- |
| Obsah : SPRIEVODNÁ SPRÁVA |  |

- 2 -

A.1     IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA :

Názov  stavby                          :  HENCOVCE - ZATEPLENIE  OBJEKTU  DIELNI  ND

Miesto  stavby		:  HENCOVCE, parcela  číslo  1211/1, 1212/1, 1212/2.

Investor                      	:  BHG Logistika spol. s.r.o.

Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE

Spracovateľ  projektu	      :  Projekčná  Kancelária  Ing. DOVICA Vladimír

Nám.osloboditeľov 25, 071 01 MICHALOVCE

Druh  stavby               	:  Stavebné  úpravy

Stupeň                        	:  Projekt  stavby  pre  ohlasenie  drobnej  stavby

A.2     ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY :

Prevádzkové súbory	:  PS-01  Odsávacia  linka  EKOLIN AL

Stavebné objekty       :  SO-01  Hlavný  objekt

Poznámka : Stavba  si  nevyžaduje  žiadné  nové  prípojky !

A.3  PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ RIEŠENIE  :

Obj. SO-01  HLAVNÝ  OBJEKT

Jestvujúci  stav :

Zastavaná  plocha 	                      :.......................................................................................661,40 m2

Obostavaný  priestor 		    :........................................................................................5.138,25 m3

Úžitková  plocha                               :...........................................................................................605,60 m2

Nový  stav :

Zastavaná  plocha 	                      :........................................................................................688,60 m2

Obostavaný  priestor 		    :.........................................................................................5.347,85 m3

Úžitková  plocha                               :...........................................................................................605,60 m2

Spotreba  elektriny                          :........................................VT : Inštalovaný výkon          Pi  = 16,0 kW

S účasný  príkon             Pp = 12,0 kW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	            Náklad  stavby   bez  DPH  činí      :...................................................................................197.009,77 (

Náklad  stavby   s  DPH  činí         :....................................................................................236.411,72 (

A.4  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ  BUDÚCU  PREVÁDZKU  :

Dôvodom  pre  spracovanie  predkladanej  dokumentácie bola objednávka  investora a  jeho  investičný  zámer. Jedná  sa  o  zateplenie  jestvujúceho  objektu  nákladnej  dopravy  a  s  tým  spojeneé  stavebné  úpravy. Objekt  sa  nachádza  v  obci  HENCOVCE, v  areály  investora  na  parcele  číslo 1211/1, 1212/1, 1212/2. Nakoľko  objekt  nespĺňa  teplotechnické  požiadavky, rozhodol  sa  investor  daný  objekt  zatepliť. Týmito  stavebnými  úpravami  sa  vylepšia   pracovné  podmienky  zamestnancov  v  tejto  prevádzke.  Stavebné  úpravy  nemenia  dispozíciu  objektu ( jedinou  dispozičnou  zmenou  je  prevádzkové  prepojenie  jestvujúceho  prístreška  s  dielňou  automobilovej  dopravy ). Objekt  je  napojený  na  inžinierske  siete  jestvujucimi  prípojkami, ktoré  sa  nemenia. Nové  prípojky  nie  sú  vyžadované.

A.5   PREHĽAD VSTUPNÝCH PODKLADOV :

Pre spracovanie predkladanej dokumentácie  bol  použitý  investičný zámer objednavateľa, kópia  pozemkovej  mapy, obhliadka  územia  a  zameranie  jestvujúceho  objektu ( nakoľko  pôvodna  dokumentácia  nebola  k  dispozícii ).

- 3 -

A.6   VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SUVISIACE INVESTÍCIE :

Realizáciou navrhovanej stavby sú dotknuté parcely  číslo 1211/1, 1212/1, 1212/2 investora. Navrhovaná  stavba  nema  žiadný  negatívny  dopad  na  okolitú  zástavbu.

A.7   PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV :

Užívateľom  navrhovaného  objektu  bude  investor  ( objednávateľ ) - BHG Logistika spol. s.r.o.,         Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE..

A.8   TERMÍNY ZAHAJENIA A DOKONČENIA :

Termín  zahájenia  výstavby  je  závislý  na  vydaní  povolenia  pre  realizáciu.  Predpokladaná  doba  ukončenia  je 12  mesiacov  po  vydaní  povolenia  pre  realizáciu.

A.9   SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ  TRVANIA :

Zabudované a inštalované stroje a zariadenia sa odskúšajú  pred kolaudáciou stavby v termíne podľa požiadavky   výrobcov.

A.10   DOPAD STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :

Pri návrhu  stavby  sa  prihliadalo  na  ekológiu, hygienické  požiadavky  a životné  prostredie. Dažďové  vody  sú  vyústené  na  terén.

A.10.1  NAKLADANIE S ODPADMI :

Pri realizácii navrhovanej stavby  ako aj  počas prevádzky budú  vznikať odpady, ktoré bude  nutné  likvidovať. Ich likvidácia  bude  zabezpečená  firmami, ktoré  majú  oprávnenie  na  nakladanie  s  odpadmi.

Zoznam predpokladaného  odpadu :

1. Zmesi  betónu, tehál, obkladačiek, dlaždic a keramiky	- 17 01 07

2. Drevo                               				- 17 02 01

3. Železo  a  oceľ                   				- 17 04 05

4. Zemina  a  kamenivo          			- 17 05 04

5. Obaly  z  papiera, lepenky   			- 15 01 01

6. Obaly  z  plastov   				- 15 01 02

Prebytočný  stavebný  materiál ( 17 01 07 )  sa  odvezie  na  skládku, ktorú  určí  investor. Obaly ako triedený odpad  ( 15 01 01 a 15 01 02 )  sa  odvezie   na  skladku  určenú na likvidáciu tohto dpadu. Drevo  a  oceľ  sa  spätne  použijú  na  výstavbu  navrhovaného  objektu.

MICHALOVCE : 12.2017                                                                                 Vypracoval : Ing. DOVICA Vladimír