Projekčná Kancelária Ing. Dovica Vladimír, Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce	tel/fax  :  056 6441 563

mobil   :  0905 266 048

B.  	SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA :

PKD   Projekèná  Kancelária  Ing. DOVICA  Vladimír

Reg. číslo: 2632 *A*1

| Hl. projektant : Ing. DOVICA Vladimír | Dátum : 12.2017 |
| --- | --- |
| Zodp. projektanti : Ing. DOVICA Vladimír | Pare : |
| Investor : BHG Logistika spol. s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE |  |

Stavba : HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND

| Stupeň : Projekt pre ohlasenie drobnej stavby | Č. prílohy : B. |
| --- | --- |
| Obsah : SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA |  |

- 2 -

B.1     IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA :

Názov  stavby                          :  HENCOVCE - ZATEPLENIE  OBJEKTU  DIELNI  ND

Miesto  stavby		:  HENCOVCE, parcela  číslo  1211/1, 1212/1, 1212/2.

Investor                      	:  BHG Logistika spol. s.r.o.

Hencovská 2073, 093 02 HENCOVCE

Spracovateľ  projektu	      :  Projekčná  Kancelária  Ing. DOVICA Vladimír

Nám.osloboditeľov 25, 071 01 MICHALOVCE

Druh  stavby               	:  Stavebné  úpravy

Stupeň                        	:  Projekt  stavby  pre  ohlasenie  drobnej  stavby

B.2       CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY :

Riešený  objekt  sa  nachádza  v obci  HENCOVCE v  areály  investora  na  parcelách  číslo 1211/1, 1212/1, 1212/2. Dôvodom  pre  spracovanie  predkladanej  dokumentácie bola objednávka  investora a  jeho  investičný  zámer. Jedná  sa  o  modernizáciu  jestvujúceho  objektu  nákladnej  dopravy. Nakoľko  objekt  nespĺňa  teplotechnické  požiadavky,  rozhodol  sa  investor  daný  objekt  zatepliť. Týmito  stavebnými  úpravami  sa  vylepšia   pracovné  podmienky  zamestnancov  v  tejto  prevádzke.  Stavebné  úpravy  nemenia  dispozíciu  objektu ( jedinou  dispozičnou  zmenou  je  prevádzkové  prepojenie  jestvujúceho  prístreška  s  dielňou  automobilovej  dopravy ). Objekt  je  napojený  na  inžinierske  siete  jestvujucimi  prípojkami, ktoré  sa  nemenia. Nové  prípojky  nie  sú  vyžadované.

B.3      URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE :

B.3.1  URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Riešený  objekt ( jeho  stavebné  úpravy )  rešpektuje  okolitú zástavbu - tvarovo, výškovo a charakterom architektonického  výrazu  harmonizuje  s  architektúrou  okolitej  zástavby  a  prostredím  do  ktorého  je  včlenený.

B.3.2  STAVEBNÉ  RIEŠENIE :

Jestvujúci  objekt  je  jednopodlažný  a  je  prekrytý  sedlovými  a  pultovými  strechami. Prevádzkovo  sa  člení  na  prevádzku  NÁKLADNEJ  DOPRAVY  a  prevádzku  ŽELEZNIČNEJ  DOPRAVY ( zaberá  samostatné  krídlo  objektu ).

PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ RIEŠENIE  :

Jestvujúci  stav :

Zastavaná  plocha :........................................................................................................................661,40 m2

Obostavaný  priestor :.................................................................................................................5.138,25 m3

Úžitková  plocha :..........................................................................................................................605,60 m2

Navrhovaný  stav :

Zastavaná  plocha :........................................................................................................................688,60 m2

Obostavaný  priestor :.................................................................................................................5.347,85 m3

Úžitková  plocha :..........................................................................................................................605,60 m2

Jestvujúci  stav :

Hlavné  krídlo ( časť  nákladnej  dopravy ) tvorí  železobetónový  skelet  obmurovaný  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Znížena  časť  tohto  krídla  je  murovaná  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Hlavné  krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou  pultovou. Súčasťou  tohto  krídla  je  aj  prístrešok  pred  hlavným  vstupom  do  tohto  krídla, ktorý  je  tvorený  z  oceľového  skeletu, oplašteného  zo  severnej  strany  vlnitým  pozinkovaným  plechom. Z  vlnitého  plechu  je  aj  prekrytie  tohto  prístrešku.

Bočné  krídlo ( časť  železničnej  dopravy ), ako  aj  jej  znížená  časť sú  murované  taktiež  z  tehál  plných  pálených  hr. 300,00 mm. Toto krídlo  je  prekryté  sedlovou  strechou, znížená  časť  je  prekrytá  strechou pultovou.

- 3 -

Nový  stav :

Pre  hore  spomínané  dôvody  sa  navrhuje  obvodový  plášť  až  po  uroveň  striech  zatepliť  zateplovacím  systémom BAUMIT ( ako  kompletný  systém  vrátane  povrhovej  farby ) -  izolačnými  doskami  z  mineralnej  vlny NOBASIL  hr. 160,00 mm. V  časti  sokla  po  úroveň  + 0,30 m  sa  objekt  po  celom  obvode  zateplí  tepelnou  izoláciou  STYRODUR  hr. 100,00 mm  na  ktorý  sa  uloží  obklad  z  umelého  kameňa. Pre  zabezpečenie  požadovaných  parametrov  zateplenia  objektu  je  potrebná  výmena  všetkých  výplni  otvorou  hlavného  a  bočného  krídla  po  celom  obvode  objektu. Jestvujúce  drevené  okna  sa  vymenia  za  plastové  z  požadovanými  tepelnými  parametrami.	 Jestvujúce  jednokrídlove  a  dvojkrídlove  dvere  vo  fasáde  sa  vymenia  za  priemyselné  dvere  s  požadovaými  parametrami. 	Prístrešok  (  po  odobraní  jestvujúcich  obvodových  a  strešných  vlnitých  pozinkovaných  plechov  ) sa  navrhuje  zatepliť  obvodovými  a  strešnými  zateplenými  PUR  panelmi - obvod  hr. 120,00 mm, strecha  hr.170,00 mm. Pred  uložením  PUR  panelov  je  potrebný  na  oceľový  skelet  zrealizovať  protipožiarný  náter !!! 	Jestvujúce  kovové  otváravé  vráta  ( v  časti  nákladnej  dopravy )  sa  zrušia  nakoľko  táto  časť  sa  prevádzkovo  a  dispozične  prepojí  s  prístreškom  vo  fasáde  ktorého  budú  osadené  priemyselné  sekčné  vráta  s  manualným  a  elektickým  dialkovým  ovládaním. V  týchto  vrátach  budú  zabudované  pohotovostné  jednokrídlové  dvere  z  dôvodu  menšieho  úniku  tepla  z  objektu  do  exterieru  počas  prevádzky. Jestvujúce  kovové  otváravé  vráta  (  v  časti  železničnej  dopravy )  sa  zamenia  za  priemyselné  sekčné  vráta  s  manualným  a  elektickým  dialkovým  ovládaním. V  týchto  vrátach  budú  taktiež  zabudované  pohotovostné  jednokrídlové  dvere  z  dôvodu  menšieho  úniku  tepla  z  objektu  do  exteriéru  počas  prevádzky. Z  dôvodu  rozšírenia  atik  je  potrebné  ich  nové  oplechovanie. Navrhujú  sa  aj  nové  žľaby  a  nové odvodné  potrubia, ktoré  ústia  na  terén  v  okolí  riešeného  objektu. Nakoľko  jestvujúca  krytina  ( hladký  plech ) mimo  prístrešku  je  značne  znehodnotená  a  mohla  by  ovplyvniť  zatekanie  do  novonavrhovanej  tepelnej  izolácie  navrhovaných  podhľadov,  je  potrebná  jej  výmena  za  novú  krytinu  z  hladkého  plechu  hr. 8,00 mm. Pre  navrhované  dispozičné  prepojenie  hlavného  krídla  a  prístrešku ( pre  pohodlný  prejazd  nákladných  vozidiel )  je  potrebné  zväčšiť  jestvujúce  otvory  (  po  asanácii  jestvujúcich  vrát rozmeru  3.000,00 mm x 3.600,00 mm ) na  rozmery  2 x 4.200,00 mm x 4.400,00 mm. Po  vybúrani  fasády  na  patričný  rozmer  sa  otvory  po  oknách  domurujú  tvárnicami YTONG  hr. 0,30 mm  na  patričný  rozmer  a  nad  novovzniknuté  otvory  sa  uloží  železobetónový  preklad  300,00 mm x  600,00 mm dĺžky  9.500,00 mm. Pilier  medzi  otvormi v  šírke  600,00 mm  sa  v  jednotlivých  rohoch  posili  4 x L 140 x 140 x 10 mm. 	Po  asanovaní  drevených   okien  sa  dva  otvory  po  oknách ( medzi  prístreškom  a  bočným  krídlom )  domurujú tvárnicami YTONG  hr. 0,30 mm. Nakoľko  okolo  jestvujúceho  objektu  toho  času  nie sú  okapové 	 chodníky, navrhuje  sa  ich	  realizácia  pre  zabezpečenie  fasády ( odvádzajú  dažďovú  a  odkvapovú  vodu  od  objektu  na  okolitý  terén ). Navrhovaný  okapový 	 chodník ( betónový - zámková  dlažba - vrátane  záhradných  obrubníkov ) sa  uloží  do  štrkopieskového  podkladu  na  novonavrhovaný  podkladný  betón  hr. 100,00 mm, ktorý  bude  uložený  na  štrkovom  lôžku  hr. 200,00 mm. Okrem  výmeny  okien  sa  zrealizuje  na  fasáde ( štítové  steny  hlavného  krídla )  výmena  dvoch  kruhových  otvorov  na  vetracie   povalového  priestoru ( žalúzie ). Pre  túto  položku  je  potrebný  1 x základy  a  2 x vonkajší  náter   na  oceľové   konštrukcie. 	Vo   vnútri  objektu   na   navrhujú  sadrokartónové  podhľady  s  patričnou  nosnou	konštrukciou, ktorá  bude  nosným  prvkom  pre  uloženie  tepelnej  izolácie  NOBASIL  v  hr. - 2 x 100,00 mm. Po  týchto  stavebných  úpravach  sa  nanovo  prepojí  jestvujúci  bleskozvod, ktorý  pred  týmito  stavebnými  prácami  bude  odpojený.

B.4      DOPAD STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :

Pri návrhu stavby sa prihliadalo na ekológiu, hygienické  požiadavky a životné prostredie. Z objektu sú  dažďové  vody  vyustené  na  terén. Stavba nemá negatívny dopad na životné prostredie.

B.5      ZEMNÉ PRÁCE :

Zemné práce  pre  riešenú  stavbu  sú  potrebné  len  pre  navrhovaná  okapový  chodník  a  budu  realizované  len  po  obvode  riešeného  objektu.

B.6      PODZEMNÁ  VODA :

Nakoľko pri práci na projekte nebol k dispozícii geologický  prieskum, nie sú vedomosti o podzemných vodách. V prípade zistenia  nových skutočností pri výkopových prácach, budú tieto riešené priamo  počas realizácie stavby  v rámci autorského dozoru.

- 4 -

B.7       RIEŠENIE KANALIZÁCIE :

Navrhovanými  stavebnými  úpravami  sa  nemení  odkanalizovanie  riešeného  objektu, ani  ani  vnútorné  rozvody  kanalizácie - kanalizačné  rozvody  a  kanalizačná  prípojka  ostávajú  pôvodné.

B.8      ZÁSOBOVANIE VODOU :

Navrhovanými  stavebnými  úpravami  sa  nemení  vodovodná  prípojka  ani  vnútorné  rozvody  vody - ostávajú  pôvodné.

B.9         TEPLO A PALIVA :

Jestvujúce  vykurovanie  objektu  sa  nemení  mimo  pričlenenej  miestnosti  PRÍSTREŠKA. Navrhuje  sa  vykurovací  systém  dvojrúrový  s  nuteným  obehom  vykurovacieho  média. Navrhovaný  rozvod  bude  napojený  na  jestvujúci  rozvo  v  budove. Vykurovacie  telesa  pre  túto  miestnosť  sa  navrhujú  oceľové  doskové  KORAD  stavebnej  výšky 900 mm s bočným  pripojením. Hlavný  rozvod  pre  napojenie  vykurovacích  telies  je  potrubím  z  uhlíkovej  ocele. Odvzdušnenie  systému  sa  prevedie  na  najvyšších  bodoch  sústavy  na  vykurovacích  telesách  a automatických  odvzdušňovacích  ventiloch.

B.10       ROZVODY ELEKTRICKEJ ENERGIE :

Predmetom projektu je vypracovanie elektrotechnickej inštalácie pre riešený objekt PRÍSTREŠOK, v rozsahu projektu pre ohlásenie drobnej stavby. Podrobnejšie riešenie bude v realizačnom projekte. Projekt  v tomto stavebnom objekte v rámci vnútornej elektroinštalácie stavby rieši:

1. Nový napájací NN káblový prívod z hlavného rozvádzača objektu označeného "HR" do navrhovaného

rozvádzača prístrešku, označeného "R 01"

2. Rozvádzač R 01

3. Svetelnú inštaláciu v prístrešku

4. Zásuvkové, motorické a technologické rozvody v prístrešku

5. Ochranu pred úrazom el. prúdom

Projekt nerieši  ochranu pred atmosferickými výbojmi – Bleskozvod a uzemnenie. Toto bude riešené podľa  potreby  v rámci realizačného projektu ako celok na celý objekt. Navrhuje sa však preložka zvodu bleskozvodu č.2, nakoľko bude prekážať výstavbe prístrešku

ENERGETICKÁ BILANCIA  PRÍSTREŠKU:

VT: Inštalovaný výkon:  Pi  =  16,0  kW

Súčasný príkon     : Pp  =  12,0  kW

Objekt "PRÍSTREŠOK" bude napojený z hlavného rozvádzača objektu "HR", za centrálnym meraním objektu. V mieste osadenia navrhovaného rozvádzača "R 01", prechádza NN kábel zvislo dole po stene a cez múr prechádza do miestnosti PRÍSTREŠOK, kde sa zaústi do rozvádzača "R 01". Osvetlenie sa navrhuje LED reflektormi, svietidlá sa navrhujú osadiť na stenách vo výške 4,6 m nad podlahou. Navrhuje sa aj osvetlenie vonkajšieho priestoru, nájazdovej plochy do prístreška. Nad vstupnými bránami sa navrhujú osadiť na stene tak isto LED reflektory. Ovládanie vnútorného osvetlenia bude miestne, spínačmi osadenými pevne na stenách vo výške 1,2 m nad podlahou. Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude spínacími hodinami, ktoré sa osadia do rozvádzača "R 01".

Zásuvkové,  motorické a technologické rozvody  sú  navrhnuté z rozvádzača "R-01". Zásuvkové obvody jednofázové sú ukončené nástennými zásuvkami na stenách vo výške 1,2 m nad podlahou. Trojfázové zásuvkové obvody sú ukončené 5-polovými priemyselnými zásuvkami. Zásuvky osadiť pevne na stene vo výške 1,2 m nad podlahou.

Pri  realizácii  navrhovaných  stavebných  úprav  je  potrebná  preložka zvodu bleskozvodu č.2

- 5 -

B.11 	OSTATNÉ ENERGIE :

Stavba s alternatívnymi energiami neuvažuje.

B.12    INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA :

Stavba  nerieši  žiadne  nové  podzemné  a  nadzemné  vedenia.

B.13    PREVÁDZKOVÝ  SÚBOR  PS-01 - Odsávacia  linka  EKOLIN AL :

Pre  zlepšenie  pracovného  prostredia  pre  zamestnancov  je  navrhovaný  prevádzkový  súbor PS-01 Odsávacia  linka  EKOLIN AL. Odsávacia  linka  je  určená  na  odsávanie  výfukových  plynov  z  nákladných  automobilov. Linka  sa  skladá  z  dvoch  segmentov ( 2 x 3,00 m )  telesa  linky, ventilátora, dvoch  odsávacích  vozíkov  a  príslušenstva. Bude  osadená  na  konzolách  pri  obvodovej  stene. Vyustenie  vyfukových  plynov  je  cez  obvodovú  stenu  do  exterieru.

V  Michalovciach :12.2017                                                                            Vypracoval : Ing. DOVICA Vladimír